INSTALACION DE ESTUDIOS DE RADIO

DEFECTOS  DE  INSTALACION

SI AL INSTALAR LA CONSOLA DE FM  HUBIERA RUIDOS O ZUMBIDOS LE  RECOMENDAMOS REVISAR METODICA Y MINUCIOSAMENTE LO SIGUIENTE:

- ASEGURESE QUE TODOS LOS CABLES DE CONEXIÓN ESTEN EN BUENAS CONDICIONES

- REVISE LAS MASAS DE TODOS LOS EQUIPOS.

LA RECOMENDACIÓN GENERAL ES REALIZAR  UN CONEXIONADO " EN ESTRELLA" DE TODAS LAS MASAS DE AUDIO Y USAR COMO REFERENCIA UNA JABALINA EXCLUSIVA PARA

EL AUDIO.

- ASEGURESE QUE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 220 Vac QUE UTILIZA PARA EL TRANSMISOR NO SEA LA MISMA  QUE USA PARA LOS EQUIPOS DE AUDIO, YA QUE EL ALTO CONSUMO DEL TRANSMISOR SE PUEDE FILTRAR  POR LA LÍNEA DE 220 Vac EN LOS EQUIPOS DE AUDIO.

- LA CADENA DE AUDIO DESDE EL CD HASTA LA ANTENA  REQUIERE UNA CALIBRACION ADECUADA. PARA ELLO SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ASEGURESE QUE LA CADENA QUEDE BIEN CALIBRADA.

- SI EN SU LOCALIDAD HUBIERAN OSCILACIONES DE TENSION BRUSCAS, LE RECOMENDAMOS UTILIZAR UN ESTABILIZADOR (SIMILAR AL DE LAS PC),  EXCLUSIVO PARA LA SECCIÓN DE AUDIO.

# Text boxes

AN - 002

1/1

CD

PC

DECK

MIXER

JABALINA