SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK  M9092

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9O92

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Hibrido telefónico IANIK M9O92 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar la línea telefónica en

su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M9O92 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M9O92.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol, thinner o  bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede  manejar 1 línea telefónica (TE1).

.Conecte la línea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un  conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a  los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para  que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea  como si descolgara un telefono.

.El LED indica que la línea esta tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el M9O92  usted no podrá  discar  con su teléfono

convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT) a un módulo de entrada de su consola, el nivel de

entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).

.El retorno a la línea telefónica se puede realizar al aire a través de PROG.

.Aunque el rechazo de línea es automático, si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y

baja frecuencia que se  resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola. Si llega a traer

zumbido use el control de  Graves.

Cualquier consulta dirigirse por teléfono  o carta a:

LABORATORIOS IANIK

C. Larralde 4077   3*  10

(1430)   Capital  Federal

Tel./Fax:(011) 4541-9470

E-mail: dardick@arnet.com.ar

## CONEXIONADO DEL HIBRIDO M9092.

Conecte la línea telefónica usando un Plug ESTEREO l en los terminales más pequeños, deje la Masa (chasis) al aire sin ninguna conexión.

Si usted usa el híbrido IANIK con una consola de otra marca ( por ejemplo: Dba, Dvd, Sooner, Peavy, Yamaha,etc) no utilice el módulo TELCO de estos equipos, ya que podrían interactuar con el híbrido. Cualquier otra salida es buena.

# LABORATORIOS  IANIK

Alejandro M. Dardick

C. Larralde 4077  3° 10

(1430) Capital Federal

ARGENTINA

Tel/Fax: 011-4541-9470

E-mail: dardick@arnet.com.ar

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CONECTAR EL HÍBRIDO A UNA CONSOLA DE SONIDO

- Conecte el hibrido usando las conexiones de PROG y  OUT .

- Entre en una entrada de Linea: High Z en un canal de la consola.

- Para el retorno utilice la salida efect out o un auxiliar post.

- Abra el potenciómetro de los micrófonos en esta barra para tener retorno de los micrófonos.

- NUNCA ABRA EL POTENCIOMETRO DE ESA BARRA EN EL MISMO CANAL DONDE CONECTA EL HIBRIDO....SE PRODUCIRIA ACOPLE.

# Text boxes

Prog         Out

M9092

Módulo de entrada       salida

# FM Mixer

LINEA TE