# HÍBRIDO TELEFÓNICO PARA EXTERIORES

# IANIK M9O93

# HIBRIDO TELEFONICO PARA EXTERIORES

# IANIK M9O93

# PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Hibrido telefónico IANIK M9O93 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las lineas  telefónicas desde cualquier lugar.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M9O93 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M9O93.

# PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo,sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol,thinner o  bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

# MANUAL DE USO

.El equipo puede  manejar 1 línea telefónica (TE) o cualquier otro sistema de comunicacion usando las entradas y salidas desbalanceadas (LIN y VHF), si desea entrar con Handy o consola externa  el equipo posee una entrada desbalanceada (AUX)

.Conecte cada linea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea,utilizando un  conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a  los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para  que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea  como si descolgara un telefono.

.El LED indica la  línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el M9O93  usted no podrá  discar  con su teléfono

convencional.

.Las dos entradas de microfono (MIC 1 , MIC 2, MIC 3,MIC 4) son balanceadas usando norma plug 6,5 estereo , los controles del frente le permiten graduar su señal a la línea.

.El retorno se recibe por auriculares (PHONE 1 , PHONE 2, PHONE 3, PHONE 4) los controles del frente le permiten ajustar el nivel de recepción.

.Si la línea llegara baja a estudio la llave 0 dB/+20 dB le permite enviar señal mas fuerte a su estudio.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir   acople  en  alta y

baja frecuencia que se  resuelve  bajando  el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer

zumbido use el control de  Graves.

El M9093 tiene la posibilidad de alimentarse desde línea de 220 Vac o con 2 baterias internas de 9 Vdc, una llave de conmutación 220 Vac / 9 Vdc le permite seleccionar la alimentacion .

## CONEXIONADO DE HIBRIDO M9093

LINEA TE

La linea telefónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

NOTA IMPORTANTE: Para usar el equipo con alimentación de 9 Vdc Ud. debe colocar 2 (dos) baterías internas (no provistas) NO OLVIDE DESENCHUFAR LA UNIDAD DE LA LÍNEA DE 220 Vac ANTES DE REMOVER LA TAPA DEL EQUIPO, ES POR SU SEGURIDAD Y PARA PREVENIR UN CHOQUE ELÉCTRICO.

# Text boxes

Mic (x4)         Aur (x4)

M9093

AUX                          LINE

Entrada desde consola exterior

o

handy

Salida

REC / HANDY

Salida

a VHF