SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9O95

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Hibrido telefónico IANIK M9O95 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las lineas  telefónicas y su celular en la consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M9O95 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M9O95.

PRECAUCIONES:

- No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

- No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

- No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

- No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

- Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo,sean estos metálicos o no.

- Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol,thinner o  bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

- Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

- Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

- Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

- Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede  manejar hasta 1 líneas telefónicas (TE) y 1 teléfono celular (CELULAR).

TELÉFONO:

- Conecte la línea TE  en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea, utilizando un  conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a  los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para  que no aparezca ningún zumbido.

- La llave del panel del frente toma la línea  como si descolgara un telefono.

- El LED indica la  línea tomada. Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el M9O95  usted no podrá  discar  con su teléfono  convencional.

CELULAR

- La llave del panel frontal (CONFERENCE) habilita la llamada de su celular a la mezcla de envío y retorno hacia la consola

- Ud. puede ajustar la señal que recibe (OUT) y la que envía al celular.

- El LED encendido indica que el celular se ha conectado a la mezcla.

MEZCLAS DE ENTRADA SALIDA

- El envío a consola (MIX OUT) provee de la suma de las señales que se reciben de la línea telefónica y del celular.. Esta señal se debe enviar a consola.

- El retorno de audio que se va a enviar a  quien escucha del otro lado de la línea telefónica o del celular se envía por RET IN.

- Además el teléfono tiene una salida y entrada independiente auxiliar.

CONEXIÓN A CONSOLA.

- Para Conectar a consola debe conectar la salida  (MIX OUT) a un módulo de entrada de su consola O AL MÓDULO DE telco SI LO TUVIERA. ,el nivel de entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).

- El retorno a la línea telefónica (RET IN) habitualmente se conecta a  la salida de aire o del TELCO de su consola.

- Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir   acople  en  alta y   baja frecuencia que se  resuelve  bajando  el nivel de recepción o el de envío.

- Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer   zumbido use el control de  Graves.

Cualquier consulta dirigirse por mail a:

LABORATORIOS IANIK

E-mail: dardick@arnet.com.ar

## CONEXIONADO DEL HIBRIDO M9095.

LINEA TE

Conecte la línea telefónica usando un Plug ESTEREO l en los terminales más pequeños, deje la Masa (chasis) al aire sin ninguna conexión.

Si usted usa el híbrido IANIK con una consola de otra marca ( por ejemplo: Dba, Dvd, Sooner, Peavy, Yamaha,etc) no utilice el módulo TELCO de estos equipos, ya que podrían interactuar con el híbrido. Cualquier otra salida es buena.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CONECTAR EL HÍBRIDO A UNA CONSOLA DE SONIDO

- Conecte el hibrido usando las conexiones   de PROG y  OUT .

- Entre en una entrada de Linea: High Z en un canal de la consola.

- Para el retorno utilice la salida efect out o un auxiliar post.

- Abra el potenciometro de los microfonos en esta barra para tener retorno de los microfonos.

- NUNCA ABRA EL POTENCIOMETRO DE ESA BARRA EN EL MISMO CANAL DONDE CONECTA EL HIBRIDO....SE PRODUCIRIA ACOPLE.

# Text boxes

RET IN      MIXOUT

### M9095

Salida independiente

Módulo de entrada       salida

# FM Mixer

CELULAR

DIRECT