# M8290

## MIXER PARA FM

### MANUAL PRELIMINAR

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El  Mixer Estereo IANIK M8290  le permitirá trabajar al aire todos sus equipos de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su  M8290 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M8290.

PRECAUCIONES:

- No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

- No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

- No coloque obstáculos cerca de las rejillas de ventilación del gabinete principal o de su fuente exterior  porque si impide la salida del aire caliente puede producir recalentamiento de los circuitos e incluso daño permanente y fuera de garantía de la unidad.

- No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

- No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

- Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.

- Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol, thinner o  bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.

- Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

- Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

- Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

- Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;  mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

- No corte ni inhabilite la tercer pata del enchufe de 220 Vac.

MANUAL DE USO

MÓDULOS DE ENTRADA:

La siguiente sigue una configuración habitual de: 4 módulos de CD, 2 módulos de DECK ó reproductor MP3, y 4 módulos de micrófono balanceado

- CH1: entrada de línea para la PC/CD (-10 dB) (opción CD1/CD2)

- CH2: entrada de línea para PC/CD (-10 dB) (opción CD1/CD2)

- CH3: entrada de línea para PC/ CD (-10 dB) (opción CD1/CD2)

- CH4: entrada de línea para PC/CD (-10 dB) (opción CD1/CD2)

- CH5: entrada de línea para DECK (-10 dB) (opción DECK1/DECK2)

- CH6: entrada de línea para DECK (-10 dB) (opción DECK1/DECK2)

- CH7: entrada balanceada para MIC (-50 dB) con Botón de fuente Phantom

- CH8: entrada balanceada para MIC (-50 dB) con Botón de fuente Phantom

- CH9: entrada balanceada para MIC (-50 dB) con Botón de fuente Phantom

- CH10: entrada balanceada para MIC (-50 dB) con Botón de fuente Phantom

CONTROLES POR MÓDULO:

CH 1/2/3/4:

TRIMM: Ajuste de nivel de señal de entrada para calibración de niveles

Botón de AIRE: la señal sólo sale al aire si el botón está apretado. Un LED rojo indica que el control está activo.

CONTROL DESLIZABLE (Fadder 100 mm): Ajusta el nivel de asignación de señal de salida ala AIRE.

AUX: asignación al canal de grabación auxiliar. La señal sólo sale al aire si sólo si el botón AUX está apretado. Un LED  indica que el control está activo.

TELCO: asignación al canal de retorno de híbridos . La señal sólo sale al aire sólo             si el botón TELCO está apretado. Un LED  indica que el control está activo.

PFL: Monitoreo previo de señal de entrada.

CH 5/6:  (IDEM canales de CD) más:

Controles de Tono:       Low (graves) (+/- 15 dB).

Mid (medios (+/- 15 dB)

High (agudos) (+/- 15 dB).

CH 7/8/9/10: (IDEM canales de DECK excepto DECK1/DECK2 que se reemplaza por: )

PHANTOM:Botón de Fuente Phantom (con LED indicador de activación) (Se recomienda no  activar la fuente con el canal al aire o con el fadder levantado porque puede salir un click al aire)

MÓDULO MASTER:

- Salida balanceada Left/right.

- Salida desbalanceada left/right.

- Salida desbalanceada de canal aux de grabación.

- Salida CUE de operador (para sistema amplificador).

- Salida MONITOR para retorno de locutores (se atenúa al enviar los MIC al AIRE).

- Salida de AURICULARES para sistema de retorno de locutores.

- Salida de ENVÍO a Híbrido telefónico

- Entrada de Híbrido telefónico.

CONTROLES DE MASTER:

- Fadder 100 mm. de máster general.

- Botón de – 6 dB de Fadder.

- Panorámico de salida.

- Vúmetros de aguja left/right (para la señal de AIRE).

- Nivel de canal Auxiliar de grabación.

- Balance de canal Auxiliar.

Vúmetro de 10 LED de previo selleccionable  AIRE / AUX / PFL.

MÓDULO DE MONITOR

- SPK 1 Y SPK 2: Nivel de ajuste salida para señal de envío a parlantes potenciados de locutores (no incluidos) SPK 1 para estudio 1 y SPK 2 para estudio 2 (el circuito 2 puede audicionar la señal de 1 presionando el botón AIR 2)

- RING 1 Y RING 2: señal de control (+15 Vdc) para manejo de algún circuito de señalización externo.

- TB 1 Y TB 2: micrófonos de Talkback incorporado con ajustes de Level independientes, Cada micrófono es para un circuito de estudio distinto.

- AURICULAR DE OPERADOR: Posee una botonera especial con ajuste de nivel propio que permite seleccionar en sus auriculares AIR 1 (aire principal) / AIR 2 (aire del circuito auxiliar ) / Call 1 (atención de llamadas de TE 1 / Call 2 atención de llamadas de TE 2.

- MICRÓFONO DE TB EXTERNO: Entrada para micrófono exterior, con ajuste de nivel propio, especial para atención telefónica del operador (también sale por TB de estudio)

MÓDULO DE AURICULARES

- Cuatro circuitos de auriculares estereo independientes conectados a la salida de aire principal. Cada uno posee su ajuste de nivel independiente. El botón STUDIO 2 provee a ese auricular la señal del aire del estudio 2.

MÓDULO DE HÍBRIDO

El módulo consta de 3 secciones: 2 entradas para línea telefónica (TE 1 y TE 2) y una para entrada de señal de celular (CEL).

TELÉFONO 1 Y 2

- Botón TE: toma la línea de teléfono.

- Botón AIR: envía la línea al aire principal.

- NIVEL SEND  ajusta el nivel de envío al aire.

- NIVEL  RETURN ajusta el nivel general de respuesta en el teléfono, el nivel individual se ajusta a través de los controles TELCO y el Botón TELCO de cada canal.

- El botón STUDIO 2 ajusta el te al circuito 2 si lo hubiese.

CELULAR

- Controles IDEM a los de TE. El operador no puede responder la llamada del celular desde la consola.

ACCESORIOS:

- Fuente para M8290.

- Cable DB9 para interconexión.

- Cable de 220 Vac con tres patas

NOTAS IMPORTANTES

ATENCION: NUNCA CORTE LA TERCER PATA (TIERRA) NI PONGA UN ADAPTADOR DE TRES A DOS SIN QUE LA CONSOLA TENGA LA ADECUADA REFERENCIA DE TIERRA PARA EL GABINETE METALICO.

CONECTORES CANNON:  (sólo para Señal de MIC o de AIRE) (NO CONECTAR  NUNCA A 220 Vac NI A FUENTE DE TENSIÓN CONTINUA).

pata 1   chasis (puede ser tierra).

pata 2   HOT (vivo).

pata 3   COLD (neutro).

RECUERDE: SI DESEA REALIZAR ALGUNA CALIBRACION, MANTENIEMIENTO O REPARACION DENTRO DEL EQUIPO RECUERDE QUE LA GARANTIA CADUCA INMEDIATAMENTE  Y QUE DEBE EFECTUARSE  CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LINEA DE 220 Vac PARA EVITAR SHOCK ELECTRICO PARA  Ud. O EL M8250

ATENCION: VERIFIQUE QUE EL CABLE DE MASA DEL TORNILLO DE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA QUEDE BIEN COLOCADO AL CERRAR EL EQUIPO SI POR ALGUNA RAZÓN LO HUBIERA ABIERTO.

Por cualquier duda o consulta dirigirse a :

LABORATORIOS IANIK

E-mail: dardick @arnet.com.ar

DEFECTOS  DE  INSTALACION

SI AL INSTALAR LA CONSOLA M8290 HUBIERA RUIDOS O ZUMBIDOS LE  RECOMENDAMOS REVISAR METODICA Y MINUCIOSAMENTE LO SIGUIENTE :

- ASEGURESE QUE TODOS LOS CABLES DE CONEXIÓN ESTEN EN BUENAS CONDICIONES

- REVISE LAS MASAS DE TODOS LOS EQUIPOS .

LA RECOMENDACIÓN GENERAL ES REALIZAR  UN CONEXIONADO " EN ESTRELLA" DE TODAS LAS MASAS DE AUDIO Y USAR COMO REFERENCIA UNA JABALINA EXCLUSIVA PARA

EL AUDIO.

- ASEGURESE QUE LA LINEA DE ALIMENTACION DE 220 Vac QUE UTILIZA PARA EL TRANSMISOR NO SEA LA MISMA  QUE USA PARA LOS EQUIPOS DE AUDIO, YA QUE EL CONSUMO DEL TRANSMISOR SE PUEDE FILTRAR  POR LÍNEA EN LOS EQUIPOS DE AUDIO.

- LA CADENA DE AUDIO DESDE EL CD HASTA LA ANTENA  REQUIERE UNA CALIBRACION ADECUADA. PARA ELLO SUMINISTRAMOS UNA HOJA  APARTE CON EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. ASEGURESE QUE LA CADENA QUEDE BIEN CALIBRADA.

- SI EN SU LOCALIDAD HUBIERAN OSCILACIONES DE TENSION BRUSCAS, LE RECOMENDAMOS UTILIZAR UN ESTABILIZADOR (SIMILAR AL DE LAS PC),  EXCLUSIVO PARA LA SECCIÓN DE

AUDIO.

ATENCION: NUNCA CORTE LA TERACER PATA (TIERRA) NI PONGA UN ADAPTADOR DE TRES A DOS SIN QUE LA CONSOLA TENGA LA ADECUADA REFERENCIA DE TIERRA PARA EL GABINETE METALICO.

RECUERDE: SI DESEA REALIZAR ALGUNA CALIBRACION, MANTENIEMIENTO O REPARACION DENTRO DEL EQUIPO RECUERDE QUE LA GARANTIA CADUCA INMEDIATAMENTE  Y QUE DEBE EFECTUARSE  CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LINEA DE 220 Vac PARA EVITAR SHOCK ELECTRICO PARA  Ud. O EL M8290

ATENCION: VERIFIQUE QUE EL CABLE DE MASA DEL TORNILLO DE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA QUEDE BIEN COLOCADO AL CERRAR EL EQUIPO

CALIBRACION DE LA CADENA DE AUDIO

Para obtener una óptima transferencia del audio al aire y para conseguir aprovechar al máximo el Rango Dinámico de sus equipos, le sugerimos seguir los siguientes pasos de calibración.

- Cierre todos los potenciómetros deslizables de su consola de sonido (tanto del máster como de los canales de entrada).

- Cierre los potenciómetros de entrada al procesador de sonido.

- Coloque un CD  en su Compactera (si es posible de Rock con parches).

- Levante el potenciómetro deslizable de ese canal hasta la zona gruesa (aprox. 8).

- Levante el máster hasta que los LED se enciendan completos hasta el +3.

- Empiece a levantar los potenciómetros de entrada de su procesador.

- Continúe subiendo hasta que el LED de referencia del procesador pestañee junto con el encendido del LED +3 en la consola.

- A partir de este momento el sistema quedará calibrado.

RECUERDE: SI DESEA REALIZAR ALGUNA CALIBRACION, MANTENIEMIENTO O REPARACION DENTRO DEL EQUIPO RECUERDE QUE LA GARANTIA CADUCA INMEDIATAMENTE  Y QUE DEBE EFECTUARSE  CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LINEA DE 220 Vac PARA EVITAR SHOCK ELECTRICO PARA  Ud. O EL M8290

ATENCION: VERIFIQUE QUE EL CABLE DE MASA DEL TORNILLO DE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA QUEDE BIEN COLOCADO AL CERRAR EL EQUIPO

CONECTANDO LOS MICROFONOS

En los estudios de radio es recomendable usar Microfonos de Baja Impedancia

(Low Z (LZ) )

Existen dos tipos de microfonos de baja impedancia: balanceados y desbalanceados.

Tanto uno como el otro tienen conectores Cannnon XLR-3, por lo que hay que prestar atención al manual para no equivocarse.

Los desbalanceados se usan cuando:

- El largo de los cables no supera el 1,5 mts.

- El ambiente no tiene muchos cables de 220 Vac, ni tubos fluorescentes, ni se filtran radios de AM.

- Se conectan de la iguiente manera:

1.Masa.

3.Masa.

2.Vivo.

En estos microfonos se puede usar cable mono con malla.

Los balanceados se usan cuando:

- El largo de los cables es superior a  2 mts.

- Los cables pasan cerca de cables de 220 Vac.

- Hay tubos fluorescentes o muchas lamparitas prendidas.

- Se filtran radios de AM.

- Se conectan de la siguiente manera:

1.Masa.

2.Vivo (HOT).

3.Neutro (COLD).

En estos microfonos se debe usar cable estereo con malla.

En todos los casos los cables de Microfono deben pasar bien lejos de los cables de 220 Vac.

## CONEXIONADO DEL MIXER M8290  A   LA PC

- La salida MON 2 es Estereo.

- La asignación de cada canal es por medio del pote de AUX del canal respectivo.

- No se debe abrir el pote de AUX del canal de la PC (podría producirse distorsión por acople).

PROCEDIMIENTO PARA GRABAR  EN LA

COMPUTADORA

CONTROLES

SE UTILIZA EL CANAL LLAMADO AUX . SOLAMENTE LOS CONTROLES  QUE DICEN AUX EN CADA CANAL DE ENTRADA, Y EN EL MASTER LOS CONTROLES QUE DICEN LEVEL 2 Y BAL 2.

CONEXIONADO

SE USA UN CABLE RCA ESTEREO A MINIPLUG  ESTEREO. EN ALGUNAS PC PROFESIONALES SE DEBE USAR  RCA ESTEREO A RCA ESTEREO DE ENTRADA DE LA PC.

NOTA :

SIEMPRE REVISE LOS CABLES  Y ASEGÚRESE QUE NO ESTE CORTADO NINGUNO Y QUE LA MASA SEA BUENA.

SI NO ESTAN EN BUEN ESTADO LA GRABACIÓN NO SALDRA PERFECTA.

MODO DE GRABACION

LA CONSOLA M8290 LE PERMITE  GRABAR LA SEÑAL QUE ENTRE EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ENTRADA ( CHANNEL 1 a CHANNEL 8 ) BASTA CON ABRIR EL CONTROL DEL CANAL ELEGIDO.

EL VOLUMEN GENERAL DE LA GRABACION SE FIJA CON EL CONTROL  LEVEL 2 DEL MASTER. LA PERILLA  BAL 2  AJUSTA LOS NIVELES DEL CANAL IZQUIERDO RESPECTO DEL  CANAL  DERECHO EN EL PROGRAMA ESTEREO.

RECOMENDACIÓN :

AUNQUE LAS PC TIENEN PLACAS DE SONIDO PROFESIONALES SE RECOMIENDA NO DEJAR ABIERTO EL CONTROL AUX DEL CANAL DONDE ESTA  COLOCADA LA PC, PORQUE SI HAY

FILTRACIONES PUEDEN  " ENSUCIAR " LA GRABACION FINAL.

## CONEXIONADO DE HIBRIDO M9092 AL MIXER M8290

Linea Telefónica

La línea telefónica (TE) debe conectar con un plug estereo  6.5 dejando la masa al aire.

PRECAUCION: Cuando Ud. presiona el botón AIRE  en el módulo de  la consola M8290 UTILIZADO el híbrido telefónico puede comenzar una oscilación tipo Motor Boating, que sólo se detendrá cuando baje el nivel del canal

## CONEXIONADO DE HIBRIDO M9097 AL M8290

A. Con una sola linea telefonica

LINEA TE 1

La linea telfónica (TE) DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

b. Con dos lineas telefonicas

LINEA TE  1

LINEA TE  2

PRECAUCION: Cuando Ud. presiona el botón AIRE  en el módulo de  la consola M8290 UTILIZADO el híbrido telefónico puede comenzar una oscilación tipo Motor Boating, que sólo se detendrá cuando baje el nivel del canal

M8290 DIAGRAMA DE CONEXIONES EXTERNAS

# Text boxes

DECK

PC

CD

MIXER

JABALINA

entrada de              salida de

Grabacion                 Audio

PC

Entrada de PC           MON 2

Mixer de FM

M8290

PROG   OUT

M9092

IN   OUT

CH CD/DECK

Mixer de FM

M8290

in                       out

# CH CD / DECK M8290

Prog 1       Out 1

M9097

in                         out

# CH CD /DECK M8290

RET        MIX

IN          OUT

M9097

PROCESADOR

DE AIRE

DAT o DECK

1    2/3   4    5     6     7 / 8/9 / 10         BAL L     BAL R      AUX  1    AUX  2 SPK     AUR

ENTRADAS                                                   SALIDAS

M8290

AURICULARES

PHANTOM

(

AURICULARES DE  OPERADOR

CD 1

CD 2

PC

BAFLES  POTENCIADOS (no provistos)

DECK 2

MIC 3 / MIC 4

MIC 1/MIC 2

#### SAT

DECK 1