SISTEMA  DISTRIBUIDOR  DE  AURICULARES

IANIK M1427

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Sistema distribuidor de auriculares IANIK M1427 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar los

retornos de sus locutores o sus lineas distribuidas de auriculares directamente desde su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M1427 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M1427.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo,sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol,thinner o  bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

El equipo puede  manejar hasta 3 líneas independientes de auriculares.

Tanto las entradas como las salidas son estereo.

A la entrada   INPUT 1   le corresponde la salida   PHONE 1   y el control de volumen    PHONE 1   del

panel frontal. Lo mismo ocurre con las otras dos entradas y salidas.

El Sistema IANIK  M1427 le permite distribuir el sonido de dos formas distintas:

a) Entrando por cada entrada (INPUT) y saliendo en forma independiente  por las salida  (PHONE).

b) Entrando por   INPUT 1  y saliendo simultáneamente por todas las salidas (PHONE).

Para elegir cual de los sistemas usa , debe programar el DIP SWITCH que el M1427 tiene en su interior.

El Sistema Distribuidor de Auriculares IANIK  M1427 permite utilizar cualquier auricular desde  8 ohms hasta 600 ohms de impedancia; inclusive puede usar varios de ellos en paralelo, mientras la impedancia

no baje de los 8 ohms.

Cualquier consulta dirigirse por mail a:

LABORATORIOS IANIK

dardick@arnet.com.ar

CONEXIONADO DE CAJITAS DE 600 OHMS

La  cajita es sencilla ,solo tiene una RCA  (desbalanceada) a la entrada, la cual hicimos Roja para el canal Derecho y Negra para el izquierdo.

Basta con usar un cable RCA a RCA para conectarla en la salida OUT 1 (se puede usar también la salida REC 1) de la consola.

La otra salida es balanceada y usa un Jack 6,5 estereo .En este jack no está conectada la masa y sólo se usan los dos vivos. El Plug de salida debe ser esereo y tener el par telefónico conectado en la punta y el arito del medio,quedando la masa (chasis) sin conectara nada ( se puede cortar).

NOTA IMPORTANTE:

# El Divisor de auriculares  IANIK  M1427  puede ser programado  según los requerimientos del usuario.

Para ello deberá tener en cuenta los siguientes pasos:

a)DESCONECTE EL EQUIPO DE LA LINEA DE 220 Vac.

b)Abra el equipo M1427 (2 tornillos en la parte inferior del equipo).

c)Programe los mini-switch segun su necesidad siguiendo el cuadro a continuación:

Llaves impares en ON: Entrada :input 1 (L/R)

Salida: por todos los auriculares simultaneamente.

Llaves pares en ON: Entradas independientes (input 1,2 y 3 (L/R))

Salidas independientes (Phone 1,2 y 3 (L/R))

RECUERDE: LA PROGRAMACION DEBE REALIZARSE CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LINEA DE 220 Vac PARA EVITAR SHOCK ELECTRICO

PARA  Ud. O EL M1427.