SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9090

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Hibrido telefónico IANIK M9O90 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las lineas  telefónicas en

su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M9O90 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M9O90.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo,sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol,thinner o  bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede  manejar  3 líneas telefónicas (TE1,TE2,TE3).

.Conecte cada linea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea,utilizando un  conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a  los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para  que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea  como si descolgara un telefono.

.Cada LED indica la  línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el M9O90  usted no podrá  discar  con su teléfono

convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT) a un módulo de entrada de su consola ,el nivel de

entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).

.Para TELECONFERENCIA la salida a Consola se toma de MIX CONFERENCE.

.Para grabar la mezcla se puede usar la salida MIX  REC.

.El retorno a la línea telefónica se puede hacer por los caminos  PROGy PRIV, habitualmente se conecta a

la salida de aire y a la salida de privado de su consola.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir   acople  en  alta y

baja frecuencia que se  resuelve  bajando  el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer

zumbido use el control de  Graves.

Cualquier consulta dirigirse por mail a:

LABORATORIOS IANIK

E-mail: dardick@arnet.com.ar

## CONEXIONADO DE HIBRIDO M9090

A. Con una sola linea telefonica

LINEA TE 1

La linea detelfónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

b. Con tres lineas telefonicas

LINEA TE  1

LINEA TE  2

LINEA TE  3

Si usted va a usar el hibrido IANIK con una consola de otra marca ( por ejemplo : Dba, Dbd,Sooner,Peavy, Yamaha,etc) trate de no utilizar el modulo de TELCO de estos equipos porque podria interactuar con el hibrido. Cualquier otra salida es buena.

# Comments

De este modelo no hay hecho folleto anterior mantener el mismo esquema que en 9092 y 9097

# Text boxes

Modulo                  Salida

# Mixer de FM

Prog 1       Out 1

M9090

Modulo                  Salida

# Mixer de FM

1      2      3         conference

M9090