SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9097

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo  IANIK.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido  y calidad de todos los productos IANIK para uso profesional.

El Hibrido telefónico IANIK M9O97 es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar las lineas  telefónicas en

su consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá  aprovechar  al  máximo su

M9O97 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el MANUAL DE USO aprenderá a  obtener el mayor provecho de su IANIK M9O97.

PRECAUCIONES:

.No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.

.No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.

.No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.

.No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.

.Cuide de no  introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo,sean estos metálicos o no.

.Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar  alcohol,thinner o  bencina ya que la unidad

puede quedar marcada permanentemente.

.Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello

puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.

.Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.

.Evite que los cables desnudos se toquen  entre  sí  o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la  unidad.

.Use cables de conexión de buena calidad y  conectores  firmes que aseguren  correcta transmisión de  señal;

mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede  manejar 2 líneas telefónicas independientes (TE1,TE2).

.Conecte cada linea en paralelo con el teléfono que habitualmente usa en esa línea,utilizando un  conector

PLUG norma 6,5 ESTEREO conectando la línea telefónica a  los terminales y dejando la masa (chasis) al

aire, para  que no aparezca ningún zumbido.

.La llave del panel del frente toma la línea  como si descolgara un telefono, cada LED indica la  línea tomada.

.Tenga en cuenta que mientras la línea esté tomada por el M9O97  usted no podrá  discar  con su teléfono

convencional.

.Para Conectar a consola debe conectar la salida (OUT1 y OUT2) a un módulo de entrada de su consola ,el

nivel de  entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT1 y OUT2). Si prefiere trabajar en

TELECONFERENCIA  debe utilizar el OUT MIX.

.El retorno a la línea telefónica se  hace por  PROG1 y PROG2, y en TELECONFERENCIA  por RETURN IN.

El nivel se controla desde PROG1 y  PROG2  desde el frente.

.Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir   acople  en  alta y

baja frecuencia que se  resuelve  bajando  el nivel de recepción o el de envío.

.Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer

zumbido use el control de  Graves.

Por cualquier consulta dirigirse por e mail a:

LABORATORIOS IANIK

dardick@arnet.com.ar

## CONEXIONADO DE HIBRIDO M9097

A. Con una sola linea telefonica

LINEA TE 1

La linea detelfónica DEBE CONECTARSE con un Plug ESTEREO dejando la masa al aire y usando sólo los terminales de los vivos.

b. Con dos lineas telefonicas

LINEA TE  1

LINEA TE  2

Si usted va a usar el hibrido IANIK con una consola de otra marca ( por ejemplo : Dba, Dbd,Sooner,Peavy, Yamaha,etc) trate de no utilizar el modulo de TELCO de estos equipos porque podria interactuar con el hibrido. Cualquier otra salida es buena.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA CONECTAR EL HÍBRIDO A UNA CONSOLA DE SONIDO

- Conecte el hibrido usando las conexiones   de RET IN y MIX OUT  (teleconferencia).

- Entre en una entrada de Linea: High Z en un canal de la consola.

- Para el retorno utilice la salida efect out o un auxiliar post.

- Abra el potenciometro de los microfonos en esta barra para tener retorno de los microfonos.

- NUNCA ABRA EL POTENCIOMETRO DE ESA BARRA EN EL MISMO CANAL DONDE CONECTA EL HIBRIDO....SE PRODUCIRIA ACOPLE.

# Text boxes

Modulo                  Salida

# Mixer de FM

Prog 1       Out 1

M9097

Modulo                  Salida

# Mixer de FM

RET        MIX

IN          OUT

M9097